## Slide 1: 网络协议基础

## Slide 2: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 3
你不知道的网络层次

## Slide 4: OSI七层协议参考模型
应用层：用户与网络的界面
表示层：处理信息的表示方式
会话层：实现不同主机的会话
传输层：端到端传输报文段或数据报
网络层：从源端到目的端传输数据报
数据链路层：把数据报组装成帧传输
物理层：在物理媒介上实现比特流的透明传输
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 会话层
6. 表示层
7. 应用层
OSI的七层协议
物
链
网
﹃
淑
慧
﹄
试
用
我就是
淑慧
HTTP(S)
TELNET、DNS
FTP、SMTP、IMAP
TCP、UDP
TLS/SSL
IP、ARP、ICMP
CSMA/CD
CSMA/CA
MAC
Notes: 为什么要分层：解耦
分层的好处：
各层功能相对独立，降低整个系统的复杂度
灵活性好，各层通过接口提供服务，适应技术变化
结构上分割，功能定义独立于具体实现
易于实现和维护，上层单向调用下层
各层功能和服务清晰，能促进标准化工作
应用层：提供用户与系统网络的界面，比如文件传输、电子邮件服务；FTP、SMTP、POP3(IMAP)、HTTP(s)
传输层：负责主机中两个进程的通信，为端到端连接提供可靠传输服务；TCP（报文段）、UDP（数据报）
网络层：将传输层报文段封装成分组(数据报)，将分组交付目的主机，ICMP、ARP、RARP、IP、IGMP
数据链路层：将网络层传下来的数据报组装成帧
物理层：透明地传输比特流，为数据端设备提供传送数据的通路，集线器、中继器

## Slide 5: OSI七层协议参考模型通信过程
7. 应用层
6. 表示层
5. 会话层
4. 传输层
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
7-PDU
PCI
6-PDU
PCI
5-PDU
PCI
SDU
PCI
7-PDU
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
CRC
00000001 00000101 00010000 00000111
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
00000001 00000101 00010000 00000111
CRC
7. 应用层
6. 表示层
5. 会话层
4. 传输层
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
7-PDU
PCI
6-PDU
PCI
5-PDU
PCI
SDU
PCI
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
00000001 00000101 00010000 00000111
CRC
Notes: PCI：Protocol Control Information 协议控制信息
SDU：Service Data Unit 服务数据单元
PDU：Protocol Data Unit 协议数据单元
数据链路层添加首部和尾部的作用：
首部：同步码；尾部：CRC校验码
尾部的主要功能就是在有差错的物理链路上建立数据链路，并保证数据无差错的传输。 而对数据帧添加帧尾就是可靠性的一种保障。
将校验放置到帧尾，接收方收到后会对收到的帧的中间部分按同样方法计算CRC循环冗余码，然后和发来的帧的尾部的CRC做比较，如果相同就说明没错，如果不相同就说明数据出错了，这时候应该通知发送方重新发送该帧。
经历了九九八十一难，终于到达我佛如来处求取真经。

## Slide 6: TCP/IP四层协议参考模型
面向连接（TCP）：
  建立连接
  传送数据
  释放连接
面向无连接（UDP）：
  直接进行数据传输
1.网络接口层
2. 网际层
3. 传输层
4. 应用层
TCP/IP四层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 会话层
6. 表示层
7. 应用层
OSI的七层协议
用哪一个好呢？

## Slide 7: TCP/IP模型 VS OSI模型
相同：
  都采取分层结构
  都基于独立的协议栈的概念
  都可以解决异构网络的互联
不同：
  OSI精确定义了服务、协议和接口
  OSI通用性良好，却设计经验不足
  TCP/IP设计之初就支持异构互联
  OSI传输层仅有面向连接的通信
1.网络接口层
2. 网际层
3. 传输层
4. 应用层
TCP/IP四层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 会话层
6. 表示层
7. 应用层
OSI的七层协议

## Slide 8: 事实标准：五层次协议网络模型
1.网络接口层
2. 网际层
3. 传输层
4. 应用层
TCP/IP四层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 会话层
6. 表示层
7. 应用层
OSI的七层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
事实标准
早期标准
理论标准

## Slide 9: 五层协议参考模型通信过程
5. 应用层
4. 传输层
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
5-PDU
PCI
SDU
PCI
5-PDU
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
CRC
00000001 00000101 00010000 00000111
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
00000001 00000101 00010000 00000111
CRC
5. 应用层
4. 传输层
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
SDU
PCI
5-PDU
PCI
4-PDU
PCI
00000001 00000101 00010000 00000111
3-PDU
PCI
CRC
Notes: PCI：Protocol Control Information 协议控制信息
SDU：Service Data Unit 服务数据单元
PDU：Protocol Data Unit 协议数据单元
数据链路层添加首部和尾部的作用：
首部：同步码；尾部：CRC校验码
尾部的主要功能就是在有差错的物理链路上建立数据链路，并保证数据无差错的传输。 而对数据帧添加帧尾就是可靠性的一种保障。
将校验放置到帧尾，接收方收到后会对收到的帧的中间部分按同样方法计算CRC循环冗余码，然后和发来的帧的尾部的CRC做比较，如果相同就说明没错，如果不相同就说明数据出错了，这时候应该通知发送方重新发送该帧。
经历了九九八十一难，终于到达我佛如来处求取真经。

## Slide 10: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 11
HTTP协议再认识

## Slide 12: 简单概念
    世界宽带网WWW
      World Wide Web，大规模联机式资料空间，无数网站和网页的集合，客户端为浏览器
      URL：统一资源定位符，这些资源的唯一标识
        <协议>://<主机>:<端口>/<路径>
        URI：统一资源标识符。协议+URI=URL
      HTTP：超文本传输协议，超链接传送数据的方式
      HTML、CSS、JavaScript

## Slide 13: HTTP请求流程
    超文本传输协议HTTP
      Hypertext Transfer Protocol
      定义了浏览器向万维网服务器请求资源的方式：
        输入URL
        点击超链接
      特点：
        无状态：Cookie/Session
        持久连接：keep-alive，流水线/非流水线
        非持久连接
www.baidu.com
万维网站点
HTTP
80
链接到URL的超链
建立TCP连接
1.浏览器分析URL
2.发送给DNS请求IP地址
3.DNS解析出IP地址
4.浏览器与服务器建立连接
HTTP请求报文
5.浏览器发出取文件命令
HTTP响应报文
释放TCP连接
6.服务器响应
7.释放TCP连接
8.浏览器显示
无状态协议：
服务器不记得谁访问过
基于TCP/IP实现通信
①
②
③
④
t
t

## Slide 14: 如何获取一张图片？
    超文本传输协议HTTP
      基于TCP/IP实现通信
        TCP三次握手
        传输web页面
        请求图片元素
        传输图片数据
www.baidu.com
万维网站点
HTTP
80
链接到URL的超链
①
②
③
④
发起TCP(SYN)
回应SYN+ACK
ACK+HTTP
请求
传输web页面
请求图片元素
传输图片数据
t
t
⑤
⑥

## Slide 15: HTTP请求流程
业务层
  Client、Server
  服务治理层/中间件层
  服务发现、限流、降级、熔断
  log、trace、recovery
  路由层
  静态路由、参数路由（/:name）
  协议编码/解码层
  多协议支持；提升传输速率
  传输层
Middleware
Service Governances
Client
Server
Codec
Codec
Transport
Transport
Route
Middleware
Service Governances
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 16: HTTP报文结构
  HTTP报文结构
    面向文本(Text-Oriented)，传输ASCII码串
    请求报文（Client->Server）
    响应报文（Server->Client）
    报文格式：
  开始行：请求行/状态行（响应行）
  首部行：请求头/响应头
  实体主体：请求体/响应体
请求
响应
Client
Server
方法
URL
版本
CRLF
首部字段名
：
值
...
CRLF
实体主体
CRLF
首部字段名
：
值
CRLF
方法
状态码
短语
CRLF
首部字段名
：
值
...
CRLF
实体主体（多媒体不用）
CRLF
首部字段名
：
值
CRLF
开始行
首部行

## Slide 17: HTTP报文结构
Client
Server
GET /sis HTTP/1.1
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Host: localhost:8888
Connection: keep-alive
Content-Length: 40
一起出去玩？
HTTP/1.1 200 OK
Server: hertz
Date: Thu, 28 Jul 2022 10:05:15 GMT
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 21
haha, I'm coming now!
请求行：
方法名
URI
协议版本
请求头：
协议约定
业务相关
常见方法名：
GET
POST
PUT
DELETE
HEAD
CONNECT
OPTIONS
TRACE
PATCH
响应/状态行：
协议版本
状态码
状态描述
响应头：
协议约定
业务相关
常见状态码：
1xx：信息类
2xx：成功
3xx：重定向
4xx：客户端错误
5xx：服务端错误
请求体
响应体
Notes: 多部分对象集合包含的对象如下。 multipart/form-data 在 Web 表单文件上传时使用。 multipart/byteranges 状态码 206（Partial Content， 部分内容） 响应报文包含了多个范 围的内容时使用

## Slide 18
1.创建路由
2.创建服务器
3.监听端口
提供服务
1.1.设置路由规则
1.2.定义请求处理器
（回调函数）
// HTTP请求多路复用器：路由器
type ServeMux struct { mu sync.RWMutex //读写锁
// key: pattern; value: {Handler, pattern} m map[string]muxEntry es []muxEntry // 按URL从长到短排序 hosts bool // pattern中是否有主机名 }
func (mux *ServeMux) Handle(pattern string, handler Handler) { ...... if mux.m == nil { // map初始化 mux.m = make(map[string]muxEntry) }
// 完成路由与其处理函数的映射 e := muxEntry{h: handler, pattern: pattern} mux.m[pattern] = e if pattern[len(pattern)-1] == '/’ {
// 将新的Entry放到entries切片正确的位置 mux.es = appendSorted(mux.es, e) } ...... }
type HandlerFunc func(ResponseWriter, *Request) func (f HandlerFunc) ServeHTTP(w ResponseWriter, r *Request) { f(w, r) } type Handler interface { ServeHTTP(ResponseWriter, *Request) }
// 1.注册路由和回调函数 // pattern：模式，即路由 // handler：请求处理器，接收请求并完成响应 http.HandleFunc("/", func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Write([]byte("hello, this is server!")) }) // 2.启动监听并提供服务 // addr：服务器地址，格式：host:port // handler：处理HTTP请求的处理器，默认为http.DefaultServeMux=>ServeMux http.ListenAndServe(":9527", nil)
// DefaultServeMux is used by Serve. var DefaultServeMux = &defaultServeMux var defaultServeMux ServeMux
http.HandleFunc(pattern, handler)
func HandleFunc(pattern string,
handler func(ResponseWriter, *Request)) { DefaultServeMux.HandleFunc(pattern, handler) }
func (mux *ServeMux) HandleFunc(pattern string,
handler func(ResponseWriter, *Request)) { ...... mux.Handle(pattern, HandlerFunc(handler)) }
HandlerFunc(handler)
func appendSorted(es []muxEntry, e muxEntry) []muxEntry { n := len(es) i := sort.Search(n, func(i int) bool { // 找到要插入的位置 i return len(es[i].pattern) < len(e.pattern) }) if i == n { return append(es, e)} es = append(es, muxEntry{}) // 让 es 增加一个空位，len = len + 1 copy(es[i+1:], es[i:]) // 把元素 [i : len-1] 拷贝到 [i+1 : len-1] es[i] = e // 给 i 位置赋值要插入的元素 return es }
func(writer http.ResponseWriter, request *http.Request) { writer.Write([]byte("hello, this is server!")) })
实现函数
func ListenAndServe(addr string, handler Handler) error { server := &Server{Addr: addr, Handler: handler} return server.ListenAndServe() }
type Server struct { Addr string // TCP address. "host:port" Handler Handler // http.DefaultServeMux if nil TLSConfig *tls.Config
ReadTimeout time.Duration ReadHeaderTimeout time.Duration WriteTimeout time.Duration IdleTimeout time.Duration
MaxHeaderBytes int TLSNextProto map[string]func(*Server, *tls.Conn, Handler) ConnState func(net.Conn, ConnState) ErroLog *log.Logger
BaseContext func(net.Listener) context.Context ConnContext func(ctx context.Context, c net.Conn) context.Context inShutdown atomicBool // true when server is in shutdown
disableKeepAlives int32 // accessed atomically. nextProtoOnce sync.Once // guards setupHTTP2_* init nextProtoErr error // http2.ConfigureServer if used
mu sync.Mutex listeners map[*net.Listener]struct{} activeConn map[*conn]struct{} doneChan chan struct{} onShutdown []func() }
http.ListenAndServe(":9527", nil)
server.ListenAndServe()
type TCPConn struct { conn }
type Conn interface { // Read reads data from the connection. Read(b []byte) (n int, err error) // Write writes data to the connection. Write(b []byte) (n int, err error) // Close closes the connection. Close() error // LocalAddr returns the local network address, if known. LocalAddr() Addr // RemoteAddr returns the remote network address, if known. RemoteAddr() Addr // SetDeadline sets the read and write deadlines associated // with the connection. SetDeadline(t time.Time) error // SetReadDeadline sets the deadline for future Read calls // and any currently-blocked Read call. SetReadDeadline(t time.Time) error // SetWriteDeadline sets the deadline for future Write calls // and any currently-blocked Write call. SetWriteDeadline(t time.Time) error }
type conn struct { fd *netFD }
type netFD struct { pfd poll.FD // immutable until Close family int sotype int isConnected bool net string laddr Addr raddr Addr }
3.1.启动TCP监听
func (srv *Server) ListenAndServe() error { ...... ln, err := net.Listen(“tcp”, addr) // 联网方式：tcp 协议 if err != nil { return err } return srv.Serve(ln) }
server.ListenAndServe()
func (srv *Server) newConn(rwc net.Conn) *conn { c := &conn{ server: srv, rwc: rwc, } ...... return c }
⊕
⊕
⊕
3.2.连接成功
新建协程
⊕
func (c *conn) serve(ctx context.Context) { c.remoteAddr = c.rwc.RemoteAddr().String() ctx = context.WithValue(ctx, LocalAddrContextKey, c.rwc.LocalAddr()) var inFlightResponse *response defer func() { // 收尾工作：异常处理，日志，连接关闭，连接状态设置，钩子函数执行 ...... }() // TLS握手，在TCP连接之后，HTTP报文之前 if tlsConn, ok := c.rwc.(*tls.Conn); ok { ...... }
func (srv *Server) Serve(l net.Listener) error { ...... var tempDelay time.Duration // how long to sleep on accept failure ctx := context.WithValue(baseCtx, ServerContextKey, srv) for { // 死循环：监听器一直尝试获取连接 rw, err := l.Accept() // 阻塞，直到获取到连接。rw 为 TCPConn 实例 if err != nil { // 连接失败后，超时（1秒内）重试... } connCtx := ctx ...... tempDelay = 0 c := srv.newConn(rw) // 将 TCPConn 封装成 conn 类型 c.setState(c.rwc, StateNew, runHooks) // 设置连接为新建状态：0 go c.serve(connCtx) // 用一个新协程为该连接提供服务 } }
⊕
3.3.提供服务
⊕
srv.Serve(ln)
......
// HTTP/1.x from here on. c.r = &connReader{conn: c} // 连接读取器 c.bufr = newBufioReader(c.r) // 读缓冲区 c.bufw = newBufioWriterSize(checkConnErrorWriter{c}, 4<<10) // 写缓冲区，4K for { // 又一个死循环，一直尝试获取请求数据 w, err := c.readRequest(ctx) // 读取请求，返回response实例 w if c.r.remain != c.server.initialReadLimitSize() { // 读取过程处于活动状态 // If we read any bytes off the wire, we‘re active. c.setState(c.rwc, StateActive, runHooks) } if err != nil {// ...} // 错误处理：431，501，20x，400
......
c.curReq.Store(w) // 将请求与响应实例 w绑定，回写客户端
...... inFlightResponse = w serverHandler{c.server}.ServeHTTP(w, w.req) // 请求信息读取完成，调用handler处理请求 inFlightResponse = nil w.cancelCtx() if c.hijacked() { return } w.finishRequest() // 请求完成，刷response缓存，数据到客户端 if !w.shouldReuseConnection() { // 尝试复用tcp连接 if w.requestBodyLimitHit || w.closedRequestBodyEarly() { c.closeWriteAndWait() } return } c.setState(c.rwc, StateIdle, runHooks) // 设置连接为空闲状态 c.curReq.Store((*response)(nil)) // 响应实例置空，以便处理下次请求信息 if !w.conn.server.doKeepAlives() { // HTTP1.1持久连接，客户端可以继续发送下个报文 // We're in shutdown mode. We might've replied // to the user without "Connection: close" and // they might think they can send another // request, but such is life with HTTP/1.1. return } if d := c.server.idleTimeout(); d != 0 { // 若服务器空闲时间 未超时 c.rwc.SetReadDeadline(time.Now().Add(d)) // 则等待超时 if _, err := c.bufr.Peek(4); err != nil {// 再次尝试读取请求缓存，看看是否有数据 return } } c.rwc.SetReadDeadline(time.Time{}) // 设置截止时间：不截止。进入下次循环 }
type Request struct { Method string URL *url.URL Proto string // "HTTP/1.0" ProtoMajor int // 1 ProtoMinor int // 0 Header Header Body io.ReadCloser GetBody func() (io.ReadCloser, error) ContentLength int64 TransferEncoding []string
Close bool Host string Form url.Values PostForm url.Values MultipartForm *multipart.Form
Trailer Header RemoteAddr string RequestURI string TLS *tls.ConnectionState Cancel <-chan struct{} Response *Response ctx context.Context
}

## Slide 19: HTTPS：安全的HTTP通道
HTTP：80
Hyper Text Transfer Protocol
HTTP over TCP/IP
    明文传输
    身份冒充
    传输过程可能被篡改
    无法保证事务真实性
HTTPS：443
HTTP over Secure Socket Layer
HTTP + SSL/TLS = HTTPS
加密传输（SSL/TSL）
身份认证
保证完整性
不可否认/抵赖
HTTP
TCP、UDP
IP、ARP、ICMP
CSMA/CA、CSMA/CD
MAC
SSL/TLS
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
SSL/TLS
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 20: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 21
UDP协议二三事

## Slide 22: 传输层提供的服务
传输层的功能
  为应用层提供服务，使用网络层的服务，提供进程与进程之间的逻辑通信
  复用和分用；差错检测
两种协议：TCP和UDP
  UDP(User Datagram Protocol)：
    无连接的用户数据报协议
    不可靠、时延小、适用小文件
  TCP(Transmission Control Protocol)：
    有连接的传输控制协议
    不提供广播和多播服务
    可靠、时延大、适用大文件
HTTP
TCP、UDP
IP、ARP、ICMP
CSMA/CA、CSMA/CD
MAC
SSL/TLS
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
虚连接
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 23: UDP协议
    UDP数据报
      在IP数据报基础上增加了复用、分用和差错检测功能
      UDP主要特点：
        无连接，减少开销和发送前的时延
        尽最大努力交付，即不保证可靠交付
        面向报文，一次传输一个报文
        无拥塞控制，适合实时应用
        首部开销小，8B；TCP首部20B
应用层
应用层报文
UDP用户数据报
UDP首部
传输层
IP数据报部分
IP首部
网络层
源端口号， 16位
目的端口号， 16位
数据报长度，16位
校验和，16位
数据
4B
4B
数据字段
UDP首部格式
Notes:     区分服务：一种保证QoS（服务质量）的网络技术。
    在同一个传输方向上，通过一条或几条路径传输数据包时的某些重要特征所定义的这些特征可能包括吞吐率、时延、时延抖动，和/或丢包率的量化值或统计值等，也可能是指其获取网络资源的相对优先权
    生存时间：TTL是 Time To Live的缩写。
    这些数据项可以是数字或在计算检验的过程中看作数字的其它字符串。校验和（checksum）是指传输位数的累加，当传输结束时，接收者可以根据这个数值判断是否接到了所有的数据

## Slide 24: UDP协议
    UDP校验
      伪首部：不向下传递，不向上递交
      UDP长度：UDP首部8B + 数据部分长度
      17：封装UDP报文的IP数据报首部协议
UDP用户数据报
UDP首部
UDP数据报
源IP地址
目的IP地址
0
17
UDP长度
4 4 1 1 2
IP数据报部分
IP首部
IP数据报
伪首部
12B
源端口
目的端口
长度
检验和
2222
80
80
15
全0
数据
4B
4B
7B
数据
数据
数据
数据
数据
数据
数据
全0
全0
15
4B
171.3.14.11
4B
153.19.8.104
4B
17
发送端：
填上伪首部
全0填充检验和字段
全0填充数据部分
伪首部+首部+数据部分采用二进制求和(16bit一组)
把和求反码，填入检验和字段
去掉伪首部，发送
接收端：
填上伪首部
伪首部+首部+数据部分采用二进制求和(16bit一组)
结果全为1则无差错，否则丢弃数据报，或交给应用层（附上差错警告）

## Slide 25: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 26
TCP协议详解

## Slide 27: 传输层提供的服务
传输层的功能
  为应用层提供服务，使用网络层的服务，提供进程与进程之间的逻辑通信
  复用和分用；差错检测
两种协议：TCP和UDP
  UDP(User Datagram Protocol)：
    无连接的用户数据报协议
    不可靠、时延小、适用小文件
  TCP(Transmission Control Protocol)：
    有连接的传输控制协议
    不提供广播和多播服务
    可靠、时延大、适用大文件
HTTP
TCP、UDP
IP、ARP、ICMP
CSMA/CA、CSMA/CD
MAC
SSL/TLS
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
虚连接
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 28: TCP协议的特点
面向连接（虚连接）的传输协议
每一条TCP连接只能有两个端点：点对点
提供可靠交付服务
无差错、不丢失、不重复、按序到达（可靠有序，不丢不重）
提供全双工通信
  发送缓存
  接收缓存
面向字节流
TCP发送
TCP接收
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 29: TCP报文段首部格式
    1.源端口和目的端口
    2.序号：本报文段所发送数据的第一个字节的序号
    3.确认号：期望收到下个报文段第一个字节的序号
0 8 16 24 31
检验和
紧急指针
4B
数据
数据字段
序号
4B
确认号
4B
源端口
目的端口
4B
4B
保留
F
IN
SYN
窗口
RST
PSH
ACK
URG
数据
偏移
选项（长度可变）
填充
4B
    5.检验和：检验首部+数据，要加上12B伪首部，第4个字段为6
    紧急指针： URG为1时有意义，本报文段紧急数据字节数
    6.选项：最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认等
    4.数据偏移：即首部长度，报文段数据与报文段起始的距离
    紧急位URG：为1时有紧急数据，优先级高，配合紧急指针使用
    确认位ACK：为1时确认号有效，连接后报文段须把ACK置为1
    推送位PSH：为1时接收方尽快交付，不需等缓存满
    复位RST：为1时TCP连接出错，须释放后重连
    同步位SYN：为1时表明连接请求/连接接受报文
    终止位FIN：为1时此报文段已发完，要求释放连接
    窗口：发送方的接收窗口，允许对方发送的数据量
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 30: TCP协议：三次握手建立连接
    TCP连接管理
      TCP连接的三个阶段：建立 -> 传送 -> 释放
      三次握手建立连接：
      客户机向服务器发送一个连接请求报文段
      服务器同意连接，分配缓存和变量，向客户机发回确认
      客户机收到确认报文段，分配缓存和变量，向服务器给出确认
客户机
服务器
CLOSED
CLOSED
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
LISTEN
SYN-
RCVD
主动打开
被动打开
ESTAB-
LISHED
SYN=1, seq=x
SYN=1, ACK=1,
seq=y, ack=x+1
ACK=1,
seq=x+1, ack=y+1
第三次握手的必要性与SYN洪泛攻击
Notes:     初始时候，客户端和服务端都处于CLOSED（关闭）状态；
    服务端进入LISTEN（监听）状态；
    客户端发送了这个报文之后，进入SYN-SENT（同步已发送）状态；
    服务端进入了SYN-RCVD（同步收到）状态；
    客户端进入ESTABLISHED（已建立连接）；
    服务端接收到这个数据包之后，也进入了ESTABLISHED（已建立连接）状态。

## Slide 31: TCP协议：四次挥手释放连接
    TCP连接管理
      四次挥手释放连接：
      客户机发送连接释放报文段，停发数据，主动关闭连接
      服务器回复确认报文段，客户到服务器方向已释放
      服务器发送释放连接报文段，主动关闭连接
      客户端回复确认报文段，等待超时(2MSL)后彻底关闭
客户机
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
FIN-
WAIT-1
FIN-
WAIT-2
CLOSE-WAIT
LAST-
ACK
主动关闭
被动关闭
FIN=1, seq=u
ACK=1,
seq=v, ack=u+1
ACK=1,
seq=u+1, ack=w+1
CLOSED
CLOSED
TIME-
WAIT
等待
2MSL
FIN=1,ACK=1,
seq=w, ack=u+1
Notes:     初始时候，客户端和服务端都处于CLOSED（关闭）状态；
    服务端进入LISTEN（监听）状态；
    客户端发送了这个报文之后，进入SYN-SENT（同步已发送）状态；
    服务端进入了SYN-RCVD（同步收到）状态；
    客户端进入ESTABLISHED（已建立连接）；
    服务端接收到这个数据包之后，也进入了ESTABLISHED（已建立连接）状态。
    MSL：Maximum Segment Lifetime最长报文段寿命，为什么是2MSL？
    一、为了确保客户机发送的最后一个ACK报文段能够到达服务器
    二、防止“已失效的连接请求报文段”出现在本连接中

## Slide 32: TCP报文段首部格式
    1.源端口和目的端口
    2.序号：本报文段所发送数据的第一个字节的序号
    3.确认号：期望收到下个报文段第一个字节的序号
0 8 16 24 31
检验和
紧急指针
4B
数据
数据字段
序号
4B
确认号
4B
源端口
目的端口
4B
4B
保留
F
IN
SYN
窗口
RST
PSH
ACK
URG
数据
偏移
选项（长度可变）
填充
4B
    5.检验和：检验首部+数据，要加上12B伪首部，第4个字段为6
    紧急指针： URG为1时有意义，本报文段紧急数据字节数
    6.选项：最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认等
    4.数据偏移：即首部长度，报文段数据与报文段起始的距离
    紧急位URG：为1时有紧急数据，优先级高，配合紧急指针使用
    确认位ACK：为1时确认号有效，连接后报文段须把ACK置为1
    推送位PSH：为1时接收方尽快交付，不需等缓存满
    复位RST：为1时TCP连接出错，须释放后重连
    同步位SYN：为1时表明连接请求/连接接受报文
    终止位FIN：为1时此报文段已发完，要求释放连接
    窗口：发送方的接收窗口，允许对方发送的数据量
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 33: TCP可靠传输
    TCP可靠传输
      可靠传输：确保接收到与发送的内容及顺序一致
      网络层：提供尽最大努力交付，不可靠传输
      传输层：使用TCP实现可靠传输
      校验，与UDP一样，增加伪首部
      序号：报文段第一个字节的序号，每个字节一个号
      确认：期望收到的下个报文段第一个字节的序号，累计确认
      重传：超时重传(自适应算法，动态改变RTTs)；冗余ACK重传；
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31
TCP缓存
文件
3 | 2 | 1
6 | 5 | 4
8 | 7
10 | 9
TCP缓存
3 | 2 | 1
6 | 5 | 4
8 | 7
报文段首部确认号字段4
Notes:     初始时候，客户端和服务端都处于CLOSED（关闭）状态；
    服务端进入LISTEN（监听）状态；
    客户端发送了这个报文之后，进入SYN-SENT（同步已发送）状态；
    服务端进入了SYN-RCVD（同步收到）状态；
    客户端进入ESTABLISHED（已建立连接）；
    服务端接收到这个数据包之后，也进入了ESTABLISHED（已建立连接）状态。

## Slide 34: TCP流量控制
    TCP流量控制
      滑动窗口机制：在发送端控制流量，以便接收端正常接收
      接收方根据自己接收缓存大小动态调整发送方窗口大小
      接收窗口rwnd设置确认报文段的窗口字段，并通知发送方
      发送方取接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd的较小值
      A向B发送数据，连接建立时，B告诉A自己的rwnd大小
      TCP为连接设置持续计时器，收到零窗口通知则启动
      持续计时器到期则发送零窗口探测报文段，请求目前窗口值
      若此时窗口值为0，发送方重置持续计时器
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31
发送端A
接收端B
3 | 2 | 1
6 | 5 | 4
8 | 7
10 | 9
A向B发送；
B的rwnd=400；
每个报文段100B；
1-100
101-200
rwnd=
400
ACK=1
ack=201
rwnd=200
301-400
201-300
×
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 | 1
4
3
201-300
ACK=1
ack=401
rwnd=400
......
ACK=1
ack=1001
rwnd=0
8 | 7
6 | 5
10 | 9
发送窗口=0
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口

## Slide 35: TCP拥塞控制
    TCP拥塞控制
      拥塞控制：防止过多数据注入网络，保证路由器和链路不过载
      产生条件：对资源的需求 ＞ 可用资源
      发展过程：资源供应不足 -> 网络性能变坏(时延增加) -> 吞吐量下降
      与流控的区别：
      前者是在全局范围内(所有主机、路由器和其它影响因素)，让网络能够承受现有的负荷
      后者是点对点(端到端)通信量的控制，接收端抑制发送端的速率
慢开始
拥塞避免
快恢复
快重传
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口

## Slide 36: TCP拥塞控制
    TCP拥塞控制
      慢开始和拥塞避免：
      数据单方向传送，接收方仅传送确认
      接收方缓存空间充足，接收端抑制发送端的速率
        发送窗口大小=Min(接收窗口rwnd，拥塞窗口cwnd)
        接收窗口：根据接收缓存大小设置，告知发送方
        拥塞窗口：发送方根据拥塞程度设置，反映网络当前容量
      一个传输轮次：
        发送了一批报文段并收到他们的确认的时间；
        一个往返时延（RTT）；
        拥塞窗口中，开始发送两批报文段的时间间隔；
24
20
16
12
8
4
02468
10 12 14 16 18 20 22
拥塞避免
“加法增大”
网络拥塞
指数增长
乘法减小
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
慢开始
慢开始
开始发送：cwnd=1；
即一个最大报文段长度MSS；
每收到一个确认，cwnd加1
拥塞窗口
cwnd
原ssthresh值
新ssthresh值
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口
    MSS：一个最大报文长度

## Slide 37: TCP拥塞控制
    TCP拥塞控制
      快重传和快恢复：
      数据单方向传送，接收方仅传送确认
      接收方缓存空间充足，接收端抑制发送端的速率
        发送窗口大小=Min(接收窗口rwnd，拥塞窗口cwnd)
        接收窗口：根据接收缓存大小设置，告知发送方
        拥塞窗口：发送方根据拥塞程度设置，反映网络当前容量
      一个传输轮次：
        发送了一批报文段并收到他们的确认的时间；
        一个往返时延（RTT）；
        拥塞窗口中，开始发送两批报文段的时间间隔；
24
20
16
12
8
4
02468
10 12 14 16 18 20 22
拥塞避免
“加法增大”
收到3个重复的确认执行快重传算法
快恢复
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
慢开始
慢开始
开始发送：cwnd=1；
即一个最大报文段长度MSS；
每收到一个确认，cwnd加1
原ssthresh值
新ssthresh值
拥塞窗口
cwnd
TCP Tahoe版本
已废弃
TCP Reno版本
乘法减小
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口
    MSS：一个最大报文长度

## Slide 38
扫码加马老师微信