## Slide 1: 协议代理服务器实战

## Slide 2: 目录
HTTP代理
WebSocket代理
TCP代理
gRPC代理

## Slide 3
局域网
局域网
节点交换机
广域网
局域网
局域网
节点交换机
广域网

## Slide 4: 网络代理
什么是网络代理（network agent）？
  控制和管理对某个网络主机的访问
    控制：客户端/服务器流量控制、黑/白名单、 权限校验、URL重写；
    管理：流量统计、编/解码、Header头转换、 负载均衡、服务发现、连接池
  访问流程：
    用户访问代理服务器
    请求通过网络代理完成转发到达目标服务器
    目标服务器响应后再通过网络代理回传给用户
  与转发的区别：
    代理：对下游服务器的访问控制
    转发：对IP分组进行发送（源节点-目标节点）
局域网
局域网
节点交换机
广域网
Client
Client
Client
代理服务器
Server
Agent
Server
Server
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 5: 网络代理
网络代理类型
    正向代理（客户端代理）：
  帮助客户端访问无法访问的服务器资源，
  隐藏用户真实IP。浏览器web代理、VPN等
    反向代理（服务端代理）：
  为服务器做负载均衡、缓存、提供安全校验等，
  隐藏服务器真实IP。LVS技术、nginx proxy_pass等
Client
Client
Client
Server
代理服务器
Agent
Server
Server
实现步骤：
1. 代理服务器接收客户端请求，复制，封装成新请求
2. 发送新请求到真实服务器，接收响应
3. 处理响应并返回客户端
Client
Server
Agent
代理服务器
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 6: HTTP代理的功能列表
用ReverseProxy实现HTTP代理
    更改内容支持
    错误信息回调
    URL重写
    连接池
    支持WebSocket服务
    支持https代理
拓展ReverseProxy功能
    负载均衡：
    随机、轮询、加权、一致性hash
    中间件支持
    限流、熔断
    权限认证
    数据统计
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 7: HTTP代理
用ReverseProxy实现HTTP代理
    创建一个下游真实服务器：real_server
  创建RealServer结构体
  绑定路由处理函数：HelloHandler
  新建协程启动服务器：localhost:8001
    反向代理（服务端代理）：
  解析下游真实服务器地址：http://地址+端口
  创建代理服务器实例：httputil.NewSingleHostR...
  启动监听并提供代理服务：localhost:8081
  更改内容、错误信息回调、
  URL重写、连接池支持
Client
Client
Client
Server
代理服务器
Agent
Server
Server
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 8: WebScoket代理
WebSocekt协议[链接]
    解决服务端无法主动向客户端推送的问题
      真正意义的全双工：C/S地位对等
      长连接；服务端可以主动向客户端发消息
    应用层协议，兼容HTTP，使用相同端口
    使用HTTP Upgrade机制进行握手
    使用TCP作为传输层协议，支持TLS
    ws://host:port/path/query (80端口)
    wss://host:port/path/query (443端口)
GET /serv HTTP/1.1
Host: server.example.com
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Origin: http://example.com
Sec-WebSocket-Key: FHkt7+M0DebbRajYoYx/yQ==
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Protocol: serv, superserv
HTTP/1.1 101 Switching Protocols
Upgrade: websocket
Connection: Upgrade
Sec-WebSocket-Accept: T7aOJrglVkfTj4qUcCPZd6vsLgk=
Sec-WebSocket-Version: 13
Sec-WebSocket-Protocol: serv
Client
Server
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 9: TCP代理
TCP代理特点
    基于流式数据及无状态数据的管理
    关注流量控制及请求来源控制
    构建一个TCP代理：
    创建一个TCP服务器
    创建一个TCP代理
    实现基于负载均衡的代理
Client
Client
Client
Server
代理服务器
Agent
Server
Server
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 10: gRPC代理
gRPC(Google Remote Procedure Call)
    谷歌出品的高性能、开源、通用的RPC框架
  基于HTTP/2设计：
    双向流、流控、头部压缩、单TCP多路复用
  面向服务端和移动端：节省空间、省电
  支持众多主流语言：C++、Go、Java、Python...
  使用protobuf作为IDL
    基本理念：
  1、定义一个服务，指定其能够被远程调用的方法（即函数，包含参数和返回类型）
  2、在服务端实现这个接口，并运行一个 gRPC服务器来处理客户端调用
  3、客户端有一个存根，即跟服务端一样的方法
    回调被调用的 A 方法，唤醒正在等待响应（阻塞）的客户端调用并返回响应结果
Notes: gRPC透明代理

## Slide 11: gRPC代理
gRPC服务器和客户端实现
    编写并编译proto文件，定义服务和消息体
  $ protoc --go_out=plugins=grpc:. *.proto
    注册gRPC服务并启动：
  pb.RegisterHelloServiceServer(
  grpc.NewServer(),
  new(HelloService))
    创建客户端调用远程函数
  client := pb.NewHelloServiceClient(conn)
  reply, err := client.Hello(ctx, msg)
Notes: gRPC透明代理

## Slide 12: gRPC代理
gRPC支持的四种服务方法
  一元 RPC(Unary)，客户端向服务器发送单个请求并返回单个响应，就像普通的函数调用一样
  rpc SayHello(HelloRequest) returns (HelloResponse);
  服务器流式处理(Server streaming) RPC，客户端向服务器发送请求并获取流以读回一系列消息
  rpc LotsOfReplies(HelloRequest) returns (stream HelloResponse);
  客户端流式处理(Client streaming) RPC，客户端写入一系列消息并将其发送到服务器，等待服务器读取并应答
  rpc LotsOfGreetings(stream HelloRequest) returns (HelloResponse);
  双向流式处理(Bidirectional streaming) RPC，其中双方都使用读写流发送一系列消息。两个流独立运行
  rpc BidiHello(stream HelloRequest) returns (stream HelloResponse);
Notes: gRPC透明代理

## Slide 13: HTTP代理的功能列表
用ReverseProxy实现HTTP代理
    更改内容支持
    错误信息回调
    URL重写
    连接池
    支持WebSocket服务
    支持https代理
拓展ReverseProxy功能
    负载均衡：
    随机、轮询、加权、一致性hash
    中间件支持
    限流、熔断
    权限认证
    数据统计
Notes: 能够对被管理主机执行管理操作
能够代表被管理主机向网络管理者发出通知
代理与转发的区别
  代理：用户不直接连接服务器，网络代理去连接。
  获取数据后返回给用户
  转发：是路由器对报文的转发操作，中间可能对数据包修改

## Slide 14: 负载均衡策略
随机负载均衡
轮询负载均衡
加权负载均衡
一致性hash负载均衡

## Slide 15: 网络代理
代码实现一个正向代理
  正向代理：客户端的代理技术，帮助客户端访问无法访问的 服务资源，可以隐藏用户真实IP。比如：浏览器web代 理、VPN等
  代码实现一个反向代理
  反向代理：服务端的代理技术，帮助服务器做负载均衡、缓存 、提供安全校验等，可以隐藏服务器真实IP。比如：LVS 技术、nginx proxy_pass等
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 会话层
6. 表示层
7. 应用层
OSI的七层协议
物
链
网
﹃
淑
慧
﹄
试
用
我就是
淑慧
HTTP(S)
TELNET、DNS
FTP、SMTP、IMAP
TCP、UDP
TLS/SSL
IP、ARP、ICMP
CSMA/CD
CSMA/CA
MAC

## Slide 16: 网络代理
用ReverseProxy实现一个HTTP代理
  ReverseProxy功能及代码实现
  ReverseProxy源码分析
  拓展ReverseProxy功能
  proxy_pass等

## Slide 17: TCP服务器
7. 应用层
6. 表示层
5. 会话层
4. 传输层
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
7-PDU
PCI
6-PDU
PCI
5-PDU
PCI
SDU
PCI
7-PDU
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
CRC
00000001 00000101 00010000 00000111
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
00000001 00000101 00010000 00000111
CRC
7. 应用层
6. 表示层
5. 会话层
4. 传输层
3. 网络层
2.数据链路层
1. 物理层
7-PDU
PCI
6-PDU
PCI
5-PDU
PCI
SDU
PCI
4-PDU
PCI
3-PDU
PCI
00000001 00000101 00010000 00000111
CRC
Notes: PCI：Protocol Control Information 协议控制信息
SDU：Service Data Unit 服务数据单元
PDU：Protocol Data Unit 协议数据单元
数据链路层添加首部和尾部的作用：
首部：同步码；尾部：CRC校验码
尾部的主要功能就是在有差错的物理链路上建立数据链路，并保证数据无差错的传输。 而对数据帧添加帧尾就是可靠性的一种保障。
将校验放置到帧尾，接收方收到后会对收到的帧的中间部分按同样方法计算CRC循环冗余码，然后和发来的帧的尾部的CRC做比较，如果相同就说明没错，如果不相同就说明数据出错了，这时候应该通知发送方重新发送该帧。
经历了九九八十一难，终于到达我佛如来处求取真经。

## Slide 18: HTTP服务器
面向连接（TCP）：
  建立连接
  传送数据
  释放连接
面向无连接（UDP）：
  直接进行数据传输
1.网络接口层
2. 网际层
3. 传输层
4. 应用层
TCP/IP四层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 会话层
7. 应用层
OSI的七层协议
用哪一个好呢？

## Slide 19: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 20
HTTP协议再认识

## Slide 21: 简单概念
    世界宽带网WWW
      World Wide Web，大规模联机式资料空间，无数网站和网页的集合，客户端为浏览器
      URL：统一资源定位符，这些资源的唯一标识
        <协议>://<主机>:<端口>/<路径>
        URI：统一资源标识符。协议+URI=URL
      HTTP：超文本传输协议，超链接传送数据的方式
      HTML、CSS、JavaScript

## Slide 22: HTTP请求流程
    超文本传输协议HTTP
      Hypertext Transfer Protocol
      定义了浏览器向万维网服务器请求资源的方式：
        输入URL
        点击超链接
      特点：
        无状态：Cookie/Session
        持久连接：keep-alive，流水线/非流水线
        非持久连接
www.baidu.com
万维网站点
HTTP
80
链接到URL的超链
建立TCP连接
1.浏览器分析URL
2.发送给DNS请求IP地址
3.DNS解析出IP地址
4.浏览器与服务器建立连接
HTTP请求报文
5.浏览器发出取文件命令
HTTP响应报文
释放TCP连接
6.服务器响应
7.释放TCP连接
8.浏览器显示
无状态协议：
服务器不记得谁访问过
基于TCP/IP实现通信
①
②
③
④
t
t

## Slide 23: HTTP报文结构
  HTTP报文结构
    面向文本(Text-Oriented)，传输ASCII码串
    请求报文（Client->Server）
    响应报文（Server->Client）
    报文格式：
  开始行：请求行/状态行（响应行）
  首部行：请求头/响应头
  实体主体：请求体/响应体
请求
响应
Client
Server
方法
URL
版本
CRLF
首部字段名
：
值
...
CRLF
实体主体
CRLF
首部字段名
：
值
CRLF
方法
状态码
短语
CRLF
首部字段名
：
值
...
CRLF
实体主体（多媒体不用）
CRLF
首部字段名
：
值
CRLF
开始行
首部行

## Slide 24: HTTP报文结构
Client
Server
GET /sis HTTP/1.1
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Host: localhost:8888
Connection: keep-alive
Content-Length: 40
一起出去玩？
HTTP/1.1 200 OK
Server: hertz
Date: Thu, 28 Jul 2022 10:05:15 GMT
Content-Type: text/plain; charset=utf-8
Content-Length: 21
haha, I'm coming now!
请求行：
方法名
URI
协议版本
请求头：
协议约定
业务相关
常见方法名：
GET
POST
PUT
DELETE
HEAD
CONNECT
OPTIONS
TRACE
PATCH
响应/状态行：
协议版本
状态码
状态描述
响应头：
协议约定
业务相关
常见状态码：
1xx：信息类
2xx：成功
3xx：重定向
4xx：客户端错误
5xx：服务端错误
请求体
响应体
Notes: 多部分对象集合包含的对象如下。 multipart/form-data 在 Web 表单文件上传时使用。 multipart/byteranges 状态码 206（Partial Content， 部分内容） 响应报文包含了多个范 围的内容时使用

## Slide 25: HTTPS：安全的HTTP通道
HTTP：80
Hyper Text Transfer Protocol
HTTP over TCP/IP
    明文传输
    身份冒充
    传输过程可能被篡改
    无法保证事务真实性
HTTPS：443
HTTP over Secure Socket Layer
HTTP + SSL/TLS = HTTPS
加密传输（SSL/TSL）
身份认证
保证完整性
不可否认/抵赖
HTTP
TCP、UDP
IP、ARP、ICMP
CSMA/CA、CSMA/CD
MAC
SSL/TLS
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
SSL/TLS
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 26: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 27
UDP协议二三事

## Slide 28: UDP协议
    UDP数据报
      在IP数据报基础上增加了复用、分用和差错检测功能
      UDP主要特点：
        无连接，减少开销和发送前的时延
        尽最大努力交付，即不保证可靠交付
        面向报文，一次传输一个报文
        无拥塞控制，适合实时应用
        首部开销小，8B；TCP首部20B
应用层
应用层报文
UDP用户数据报
UDP首部
传输层
IP数据报部分
IP首部
网络层
源端口号， 16位
目的端口号， 16位
数据报长度，16位
校验和，16位
数据
4B
4B
数据字段
UDP首部格式
Notes:     区分服务：一种保证QoS（服务质量）的网络技术。
    在同一个传输方向上，通过一条或几条路径传输数据包时的某些重要特征所定义的这些特征可能包括吞吐率、时延、时延抖动，和/或丢包率的量化值或统计值等，也可能是指其获取网络资源的相对优先权
    生存时间：TTL是 Time To Live的缩写。
    这些数据项可以是数字或在计算检验的过程中看作数字的其它字符串。校验和（checksum）是指传输位数的累加，当传输结束时，接收者可以根据这个数值判断是否接到了所有的数据

## Slide 29: UDP协议
    UDP校验
      伪首部：不向下传递，不向上递交
      UDP长度：UDP首部8B + 数据部分长度
      17：封装UDP报文的IP数据报首部协议
UDP用户数据报
UDP首部
UDP数据报
源IP地址
目的IP地址
0
17
UDP长度
4 4 1 1 2
IP数据报部分
IP首部
IP数据报
伪首部
12B
源端口
目的端口
长度
检验和
2222
80
80
15
全0
数据
4B
4B
7B
数据
数据
数据
数据
数据
数据
数据
全0
全0
15
4B
171.3.14.11
4B
153.19.8.104
4B
17
发送端：
填上伪首部
全0填充检验和字段
全0填充数据部分
伪首部+首部+数据部分采用二进制求和(16bit一组)
把和求反码，填入检验和字段
去掉伪首部，发送
接收端：
填上伪首部
伪首部+首部+数据部分采用二进制求和(16bit一组)
结果全为1则无差错，否则丢弃数据报，或交给应用层（附上差错警告）

## Slide 30: 目录
网络层次
HTTP协议
UDP协议
TCP协议

## Slide 31
TCP协议详解

## Slide 32: 传输层提供的服务
传输层的功能
  为应用层提供服务，使用网络层的服务，提供进程与进程之间的逻辑通信
  复用和分用；差错检测
两种协议：TCP和UDP
  UDP(User Datagram Protocol)：
    无连接的用户数据报协议
    不可靠、时延小、适用小文件
  TCP(Transmission Control Protocol)：
    有连接的传输控制协议
    不提供广播和多播服务
    可靠、时延大、适用大文件
HTTP
TCP、UDP
IP、ARP、ICMP
CSMA/CA、CSMA/CD
MAC
SSL/TLS
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
1. 物理层
2.数据链路层
3. 网络层
4. 传输层
5. 应用层
五层协议
虚连接
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 33: TCP协议的特点
面向连接（虚连接）的传输协议
每一条TCP连接只能有两个端点：点对点
提供可靠交付服务
无差错、不丢失、不重复、按序到达（可靠有序，不丢不重）
提供全双工通信
  发送缓存
  接收缓存
面向字节流
TCP发送
TCP接收
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 34: TCP报文段首部格式
    1.源端口和目的端口
    2.序号：本报文段所发送数据的第一个字节的序号
    3.确认号：期望收到下个报文段第一个字节的序号
0 8 16 24 31
检验和
紧急指针
4B
数据
数据字段
序号
4B
确认号
4B
源端口
目的端口
4B
4B
保留
F
IN
SYN
窗口
RST
PSH
ACK
URG
数据
偏移
选项（长度可变）
填充
4B
    5.检验和：检验首部+数据，要加上12B伪首部，第4个字段为6
    紧急指针： URG为1时有意义，本报文段紧急数据字节数
    6.选项：最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认等
    4.数据偏移：即首部长度，报文段数据与报文段起始的距离
    紧急位URG：为1时有紧急数据，优先级高，配合紧急指针使用
    确认位ACK：为1时确认号有效，连接后报文段须把ACK置为1
    推送位PSH：为1时接收方尽快交付，不需等缓存满
    复位RST：为1时TCP连接出错，须释放后重连
    同步位SYN：为1时表明连接请求/连接接受报文
    终止位FIN：为1时此报文段已发完，要求释放连接
    窗口：发送方的接收窗口，允许对方发送的数据量
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 35: TCP协议：三次握手建立连接
    TCP连接管理
      TCP连接的三个阶段：建立 -> 传送 -> 释放
      三次握手建立连接：
      客户机向服务器发送一个连接请求报文段
      服务器同意连接，分配缓存和变量，向客户机发回确认
      客户机收到确认报文段，分配缓存和变量，向服务器给出确认
客户机
服务器
CLOSED
CLOSED
SYN-
SENT
ESTAB-
LISHED
LISTEN
SYN-
RCVD
主动打开
被动打开
ESTAB-
LISHED
SYN=1, seq=x
SYN=1, ACK=1,
seq=y, ack=x+1
ACK=1,
seq=x+1, ack=y+1
第三次握手的必要性与SYN洪泛攻击
Notes:     初始时候，客户端和服务端都处于CLOSED（关闭）状态；
    服务端进入LISTEN（监听）状态；
    客户端发送了这个报文之后，进入SYN-SENT（同步已发送）状态；
    服务端进入了SYN-RCVD（同步收到）状态；
    客户端进入ESTABLISHED（已建立连接）；
    服务端接收到这个数据包之后，也进入了ESTABLISHED（已建立连接）状态。

## Slide 36: TCP协议：四次挥手释放连接
    TCP连接管理
      四次挥手释放连接：
      客户机发送连接释放报文段，停发数据，主动关闭连接
      服务器回复确认报文段，客户到服务器方向已释放
      服务器发送释放连接报文段，主动关闭连接
      客户端回复确认报文段，等待超时(2MSL)后彻底关闭
客户机
服务器
ESTAB-
LISHED
ESTAB-
LISHED
FIN-
WAIT-1
FIN-
WAIT-2
CLOSE-WAIT
LAST-
ACK
主动关闭
被动关闭
FIN=1, seq=u
ACK=1,
seq=v, ack=u+1
ACK=1,
seq=u+1, ack=w+1
CLOSED
CLOSED
TIME-
WAIT
等待
2MSL
FIN=1,ACK=1,
seq=w, ack=u+1
Notes:     初始时候，客户端和服务端都处于CLOSED（关闭）状态；
    服务端进入LISTEN（监听）状态；
    客户端发送了这个报文之后，进入SYN-SENT（同步已发送）状态；
    服务端进入了SYN-RCVD（同步收到）状态；
    客户端进入ESTABLISHED（已建立连接）；
    服务端接收到这个数据包之后，也进入了ESTABLISHED（已建立连接）状态。
    MSL：Maximum Segment Lifetime最长报文段寿命，为什么是2MSL？
    一、为了确保客户机发送的最后一个ACK报文段能够到达服务器
    二、防止“已失效的连接请求报文段”出现在本连接中

## Slide 37: TCP报文段首部格式
    1.源端口和目的端口
    2.序号：本报文段所发送数据的第一个字节的序号
    3.确认号：期望收到下个报文段第一个字节的序号
0 8 16 24 31
检验和
紧急指针
4B
数据
数据字段
序号
4B
确认号
4B
源端口
目的端口
4B
4B
保留
F
IN
SYN
窗口
RST
PSH
ACK
URG
数据
偏移
选项（长度可变）
填充
4B
    5.检验和：检验首部+数据，要加上12B伪首部，第4个字段为6
    紧急指针： URG为1时有意义，本报文段紧急数据字节数
    6.选项：最大报文段长度MSS、窗口扩大、时间戳、选择确认等
    4.数据偏移：即首部长度，报文段数据与报文段起始的距离
    紧急位URG：为1时有紧急数据，优先级高，配合紧急指针使用
    确认位ACK：为1时确认号有效，连接后报文段须把ACK置为1
    推送位PSH：为1时接收方尽快交付，不需等缓存满
    复位RST：为1时TCP连接出错，须释放后重连
    同步位SYN：为1时表明连接请求/连接接受报文
    终止位FIN：为1时此报文段已发完，要求释放连接
    窗口：发送方的接收窗口，允许对方发送的数据量
Notes: 中间件：
常用的内容编码有以下几种。 gzip（ GNU zip） compress（ UNIX 系统的标准压缩） deflate（ zlib） identity（ 不进行编码）

## Slide 38: TCP可靠传输
    TCP可靠传输
      可靠传输：确保接收到与发送的内容及顺序一致
      网络层：提供尽最大努力交付，不可靠传输
      传输层：使用TCP实现可靠传输
      校验，与UDP一样，增加伪首部
      序号：报文段第一个字节的序号，每个字节一个号
      确认：期望收到的下个报文段第一个字节的序号，累计确认
      重传：超时重传(自适应算法，动态改变RTTs)；冗余ACK重传；
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31
TCP缓存
文件
3 | 2 | 1
6 | 5 | 4
8 | 7
10 | 9
TCP缓存
3 | 2 | 1
6 | 5 | 4
8 | 7
报文段首部确认号字段4
Notes:     初始时候，客户端和服务端都处于CLOSED（关闭）状态；
    服务端进入LISTEN（监听）状态；
    客户端发送了这个报文之后，进入SYN-SENT（同步已发送）状态；
    服务端进入了SYN-RCVD（同步收到）状态；
    客户端进入ESTABLISHED（已建立连接）；
    服务端接收到这个数据包之后，也进入了ESTABLISHED（已建立连接）状态。

## Slide 39: TCP流量控制
    TCP流量控制
      滑动窗口机制：在发送端控制流量，以便接收端正常接收
      接收方根据自己接收缓存大小动态调整发送方窗口大小
      接收窗口rwnd设置确认报文段的窗口字段，并通知发送方
      发送方取接收窗口rwnd和拥塞窗口cwnd的较小值
      A向B发送数据，连接建立时，B告诉A自己的rwnd大小
      TCP为连接设置持续计时器，收到零窗口通知则启动
      持续计时器到期则发送零窗口探测报文段，请求目前窗口值
      若此时窗口值为0，发送方重置持续计时器
10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1
20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11
30 | 29 | 28 | 27 | 26 | 25 | 24 | 23 | 22 | 21
40 | 39 | 38 | 37 | 36 | 35 | 34 | 33 | 32 | 31
发送端A
接收端B
3 | 2 | 1
6 | 5 | 4
8 | 7
10 | 9
A向B发送；
B的rwnd=400；
每个报文段100B；
1-100
101-200
rwnd=
400
ACK=1
ack=201
rwnd=200
301-400
201-300
×
9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
2 | 1
4
3
201-300
ACK=1
ack=401
rwnd=400
......
ACK=1
ack=1001
rwnd=0
8 | 7
6 | 5
10 | 9
发送窗口=0
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口

## Slide 40: TCP拥塞控制
    TCP拥塞控制
      拥塞控制：防止过多数据注入网络，保证路由器和链路不过载
      产生条件：对资源的需求 ＞ 可用资源
      发展过程：资源供应不足 -> 网络性能变坏(时延增加) -> 吞吐量下降
      与流控的区别：
      前者是在全局范围内(所有主机、路由器和其它影响因素)，让网络能够承受现有的负荷
      后者是点对点(端到端)通信量的控制，接收端抑制发送端的速率
慢开始
拥塞避免
快恢复
快重传
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口

## Slide 41: TCP拥塞控制
    TCP拥塞控制
      慢开始和拥塞避免：
      数据单方向传送，接收方仅传送确认
      接收方缓存空间充足，接收端抑制发送端的速率
        发送窗口大小=Min(接收窗口rwnd，拥塞窗口cwnd)
        接收窗口：根据接收缓存大小设置，告知发送方
        拥塞窗口：发送方根据拥塞程度设置，反映网络当前容量
      一个传输轮次：
        发送了一批报文段并收到他们的确认的时间；
        一个往返时延（RTT）；
        拥塞窗口中，开始发送两批报文段的时间间隔；
24
20
16
12
8
4
02468
10 12 14 16 18 20 22
拥塞避免
“加法增大”
网络拥塞
指数增长
乘法减小
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
慢开始
慢开始
开始发送：cwnd=1；
即一个最大报文段长度MSS；
每收到一个确认，cwnd加1
拥塞窗口
cwnd
原ssthresh值
新ssthresh值
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口
    MSS：一个最大报文长度

## Slide 42: TCP拥塞控制
    TCP拥塞控制
      快重传和快恢复：
      数据单方向传送，接收方仅传送确认
      接收方缓存空间充足，接收端抑制发送端的速率
        发送窗口大小=Min(接收窗口rwnd，拥塞窗口cwnd)
        接收窗口：根据接收缓存大小设置，告知发送方
        拥塞窗口：发送方根据拥塞程度设置，反映网络当前容量
      一个传输轮次：
        发送了一批报文段并收到他们的确认的时间；
        一个往返时延（RTT）；
        拥塞窗口中，开始发送两批报文段的时间间隔；
24
20
16
12
8
4
02468
10 12 14 16 18 20 22
拥塞避免
“加法增大”
收到3个重复的确认执行快重传算法
快恢复
拥塞避免
“加法增大”
传输轮次
慢开始
慢开始
开始发送：cwnd=1；
即一个最大报文段长度MSS；
每收到一个确认，cwnd加1
原ssthresh值
新ssthresh值
拥塞窗口
cwnd
TCP Tahoe版本
已废弃
TCP Reno版本
乘法减小
Notes:     rwnd：Receive Window，接收窗口
    cwnd：Congestion [kənˈdʒestʃən] window，拥塞窗口
    MSS：一个最大报文长度

## Slide 43
扫码加马老师微信